## Slide 1
数据链软件暑期学校
M2–M6 数据处理闭环
从 OpenSky 状态到 41 字节教学帧、航迹、统一语义与质量告警
01 源数据
02 协议封装
03 接收校验
04 航迹态势
05 语义映射
06 质量告警
TeachingLink 为学校自定义教学协议；本实验不使用助教检查点。
1
Notes: [Sources]
- student_package/templates/m6_presentation_outline.md
- student_package/schema/teaching_message_spec.md
[/Sources]

## Slide 2
发送端把 5 条源记录转成 4 个可传输帧
2
解析规则
• 必需：target_id、timestamp、on_ground
• 时间优先 position_time，必要时回退 last_contact
• 高度优先气压高度，空时回退几何高度
• 可选字段缺失保留为 None，并写入验证日志
TeachingLink 固定帧
41 B
0–14
头部、序号、时间、目标
15–22
呼号（ASCII/补0）
23–36
22位经纬度与定点运动量
37–38
状态位与有效位
39–40
前39字节和模65536
24 项往返精度检查全部通过
Notes: [Sources]
- student_package/schema/teaching_message_spec.md
- student_package/output/experiment_summary.json
[/Sources]

## Slide 3
接收端用多层判据隔离错误帧
3
坏帧记录问题类型并继续处理；可选字段缺失不会自动使整帧无效。
检查层
判据
失败记录
长度
必须为41字节
LENGTH_ERROR
头字段
magic / version / type / message_length
头字段错误
校验和
接收端重算前39字节
CHECKSUM_ERROR
保留位
经纬度容器与两个标志字节
RESERVED_BITS_ERROR
标志一致性
无效位对应占位字节必须为0
FLAG_VALUE_INCONSISTENCY
生成帧 4 / 成功解码 4 / SQLite 入库 9
Notes: [Sources]
- student_package/output/validation_log.csv
- student_package/output/experiment_summary.json
[/Sources]

## Slide 4
9 个连续帧形成 3 条可追踪目标态势
4
航迹只使用可接受记录，按 target_id 分组、timestamp 升序排列；message_seq 仅保留发送顺序。
9
完整帧
固定边界批量解码
3
目标
每个目标3个时刻
9
航迹点
track_sequence_no从1连续编号
最新态势：000001、780abc、780def；缺失可选位置仍保留目标最新记录。
Notes: [Sources]
- student_package/output/track_table.csv
- student_package/output/current_situation.csv
- student_package/output/experiment_summary.json
[/Sources]

## Slide 5
人工核验与固定规则让结果可解释、可复跑
5
语义映射：修正候选
• 经纬度候选互换 → 恢复正确层次
• 高度补回 −1000 m 物理偏置
• 呼号先检查 validity_flags.bit6
• 时间回退写入 time_source，不等于无效
6 条统一消息
OpenSky 3 + TeachingLink 3
一致性保障：四类规则
4
条告警
HIGH 1 · MEDIUM 3
位置缺失
数据延迟
联合键重复
航向越界
改进方向：增加失步重同步、持续流测试和真实协议适配层。
结论：M2–M5 已由统一入口从空目录完整重建，未使用检查点。
Notes: [Sources]
- student_package/output/verified_mapping_table.csv
- student_package/output/alert_log.csv
- student_package/output/quality_situation.csv
- student_package/output/experiment_summary.json
[/Sources]